|  | СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛУЧ-220-СТ 50, ЛУЧ-220-СТ 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ 3461-032-49518441-11 |  |

1.	Назначение

Светодиодные светильники ЛУЧ-220-СТ 50, ЛУЧ-220-СТ 100 (далее – «изделия») предназначены для освещения автомагистралей, дорог, тротуаров, улиц, дворов, площадей и различных территорий. Являются эффективной заменой светильников с лампами накаливания, газоразрядными и натриевыми лампами.

- Технические характеристики

| Наименование | ЛУЧ-220-СТ 50 | ЛУЧ-220-СТ 100 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220±22 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 50 | 100 |
| Степень защиты оболочки, IP | 67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | А |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Коэффициент световой отдачи, % | 95 |
| Количество источников света, шт. | 48 | 112 |
| Световой поток, Лм | 5200 | 10718 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света | Ш-широкая |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Тип крепления | Консольный |
| Диаметр крепежного отверстия, мм | 64 |
| Габаритные размеры, мм | 365х180х91 | 545х245х91 |
| Масса, кг, не более | 1,7 | 2,8 |
| Ресурс работы светодиодов, час. | до 60 000 |
| Условия эксплуатации: |
| диапазон рабочих температур, ºС | -40…+55 |
| относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 |

3.	Подготовка к работе

3.1.	Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.	Изделия устанавливаются на Г-образных кронштейнах диаметром до 64мм.

3.3.	Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.) при отключенном напряжении питания.

3.4.	По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

Рис.1. Схема подключения.

4.	Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1.	Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.	Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 80 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -25 до +65 ºС.

4.3.	Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5.	Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6.	Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	1

7.	Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.luch-s.com      e-mail: info@omelta.com

ЛУЧ-220-СТ 50,

ЛУЧ-220-СТ 100

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПАСПОРТ